## Slide 1
Директор, доктор технических наук, профессор
Китиков Вадим Олегович
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЖИЛИЩНОМ И КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

## Slide 2
Chart: 
| Электрическая энергия | Тепловая энергия | Газ природный | Уголь | Дрова | Брикеты из торфа | Газы углеводородные сжиженные | Прочие виды топлива
 | 801 | 3162 | 2147 | 1 | 675 | 164 | 71 | 26
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Структура конечного потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном секторе

## Slide 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Благоустройство жилищного фонда
(с учетом жилищного фонда физических лиц; процентов)

## Slide 4
Закрытая система централизованного теплоснабжения
Централизованные системы теплоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенности функционирования
Среднестатистический коэффициент полезного использования энергии в энергетическом балансе системы «котельная — тепловые сети — система отопления здания (или технологическое теплоснабжение) составляет не более 40 %.

## Slide 5
Основные факторы, влияющие на эффективность работы централизованных систем теплоснабжения
значительная доля физически устаревшего оборудования;
различная балансовая принадлежность элементов систем теплоснабжения;
значительная разветвленность тепловых сетей от одного теплоисточника и высокие в них потери теплоты;
разобщенность систем управления технологическими процессами теплоснабжения и теплопотребления.

## Slide 6
Современные требования к системам централизованного теплоснабжения
1.Минимальные сетевые потери;
2.Взаимодействие с интеллектуальными энергетическими системами;
3.Взаимодействие с возобновляемыми источниками тепла (интеграция посредством интеллектуальных информационно-коммуникационных систем управления);
4. Участие в цифровых процессах на основе информационно-коммуникационных технологий.

## Slide 7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Модернизация и повышение энергоэффективности тепловых сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства
Оптимизация схем централизованного теплоснабжения и децентрализация систем теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства
Модернизация систем централизованного теплоснабжения и котельных ЖКХ, на основе комплексного использования МВТ , электроэнергии и ВИЭ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Модернизация систем и переход на низкоуглеводородные технологии теплоснабжения объектов ЖКХ с использованием электроэнергии и ВИЭ

## Slide 8
ВАРИАНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

## Slide 9
Объекты жилищно-коммуналь-ного хозяйства
Объекты жилищного сектора
Многоэтажные жилые здания
Малоэтажные жилые здания
Объекты коммунального сектора
Объекты социального назначения
Индивидуальные жилые здания
Объекты производственного назначения
Объекты предприятий ЖКХ
Объекты сферы здравоохранения
Объекты сферы образования
Объекты сферы обслуживания
Объекты теплоснабжения ЖКХ
Объекты ВКХ
Классификация объектов жилищно-коммунального хозяйства

## Slide 10
Комплексный подход к использованию ВИЭ в теплоснабжении
жилищного сектора
Структурная схема комплексного использования источников тепловой энергии для нагревания воды горячего водоснабжения многоэтажного жилого дома

## Slide 11
На крыше дома установлено 250 гелиоколлекторов

## Slide 12
Подготовка к переходу систем централизованного теплоснабжения многоэтажных жилых зданий на новый технологический уровень
Вид на панели солнечной электростанции: общая площадь солнечных панелей — 250 м²;
мощность — 74 кВт.

## Slide 13
Вид на утилизатор серых стоков
Вид на тепловые насосы и накопительную емкость
На весь дом — три тепловых насоса. Два из них работают от коллектора. Еще один тепло получает из грунта под фундаментом. Внутри 34 свай дома находится теплообменник теплового насоса

## Slide 14
Фактический уровень затрат тепловой энергии на отопление этого дома на 60—70% ниже, чем для аналогичных зданий этой серии.
Вид на утилизатор серых стоков

## Slide 15
Система централизованного теплоснабжения малоэтажных жилых зданий интегрирована с использованием низкотемпературных источников энергии
Горячее водоснабжение жилого здания в неотопительный период осуществляется при помощи двух тепловых насосов типа "воздух-вода" и комплекта накопительных ёмкостей
Многоквартирный малоэтажный жилой дом в центре г. Гродно
В систему централизованного теплоснабжения интегрирована система горячего водоснабжения с использованием низкотемпературных источников энергии.

## Slide 16
Оршанский район, Витебской обл.
Модернизация системы горячего водоснабжения с установкой гелиоводонагревателя на крыше 5-ти этажного жилого дома в деревне Обухово, ул. Связистов, дом 8.
Установлены солнечные гелиоколлекторы для приготовления горячей воды в двух жилых домах №1 и №2 в деревне Звездная по ул. Интернатовская. 24 солнечные панели SCH30, состоящие из вакуумных трубок, размещаются на открытом воздухе недалеко от дома №2. Остальное теплотехническое оборудование размещено в подвале жилого дома.
Система централизованного теплоснабжения малоэтажных жилых зданий с использованием местных топливно-энергетических ресурсов и солнечной энергии

## Slide 17
Тепловой насос – воздух-вода, применяемый в системе отопления индивидуального дома, состоит из устройств:
- внешнего блока, представляющего собой наружный инверторный блок. Он походит на стандартную установку, применяемую для кондиционирования помещений. Чтобы защитить ее от атмосферных осадков, можно установить поверх нее козырек;
- внутреннего блока – гидравлического модуля. Конструкция выполнена по принципу ультра устойчивости с вмонтированным в нее регулятором, типа «предиктор-корректор». Он позволяет автоматически изменять подачу рабочей жидкости по фактической необходимости гидросистемы в реальном времени без перемены фазового сдвига.
Система теплоснабжения индивидуальных жилых зданий с использованием ВИЭ

## Slide 18
Отопление частного дома тепловой насос «воздух – вода»
г. Себеж

## Slide 19
Тепло- и хладоснабжение применением теплового насоса воздух – вода, стоимость оборудования вместе с пусконаладочными работами составила 13 860 руб. Эксплуатационные затраты в виде оплаты за электроэнергию снизились в четыре раза.
Отопление объекта в д. Сынковичи
Церковь Святого Михаила
Система теплоснабжения объектов социального назначения с использованием альтернативных источников энергии
Объект Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Историческая ценность храма не позволяет подключить к центральному теплоснабжению.

## Slide 20
КУП «Молодечноводоканал» КНС в г. Молодечно
Системы теплоснабжения объектов ВКХ с использованием ВИЭ
Внедрен геотермальный тепловой насос.
В водоприемнике сточных вод канализационной насосной станции смонтирован спиральный теплообменник, который позволил отказаться от буровых работ и снизить стоимость оборудования с монтажом до 15 492 руб. Расчет теплообменника в виде трубчатого змеевика к тепловому насосу позволил снизить стоимость оборудования до 40 %.
Средний расход тепловой энергии в существующей системе составил 180 кВт в сутки, тепловой насос тратит 55 кВт в сутки. Экономия в денежном выражении за отопительный сезон составила 6 100 руб., что говорит об окупаемости инвестиций в 2,5 года без учета горячего водоснабжения.

## Slide 21
Филиал «Новополоцкводоканал» КУП «Витебсколводоканал» Станция обезжелезивания
г. Верхнедвинск
площадь помещения составляет 221,5 кв. м
применен гидротермальный тепловой насос тепловой мощностью 24 кВт
водяной источник тепла, отбираемого после очистки воды, тепловой насос подключён к подающему водопроводу

## Slide 22
Заключительные положения
1. Таким образом, обеспечение экономии 10 и более % тепловой энергии на отопление жилищного сектора, на основе применения возобновляемых источников энергии, может обеспечить энергетический эффект 300 тыс. и более т у. т в год конечного потребления топливно-энергетических ресурсов для получения тепловой энергии.
2. В ближайшей перспективе требуется:
— разработка и реализация проектов комплексных исследований по применению гибридных систем на основе централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов ЖКХ;
— создание инфраструктуры управления системами для эффективной реализации данных схем;
— взаимодействие с возобновляемыми источниками тепла (интеграция посредством интеллектуальных информационно-коммуникационных систем управления);
— участие в цифровых процессах на основе информационно-коммуникационных технологий;
3. При реконструкции, проектировании и строительстве новых объектов, группы объектов жилищного фонда наряду с децентрализованным теплоснабжениям следует предусматривать использование ВИЭ в составе гибридных систем теплоснабжения.

## Slide 23
ГНУ «Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси»
220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академика Купревича, д.10
E-mail: institut-gkh @tut.by
Приемная: тел./факс: (017) 360-38-35; Моб.:(033) 392-45-09